| R.br. | Stroj za usitnjavanje granja Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne: | Nudi se |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | da | ne | Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti |
| 1. | Promjer granja min. 13 cm Motor: Diesel min. 20 KS Ukupna masa standardne izvedbe max. 800 kg Ulazni lijevak min. širine 860 i min. visine 720 mm Preklopni ulazni stol Kontinuirano podesivi nož Vodoravni i okomiti protu-nož, lako zamjenjivi Zaštita od namatanja na ploči za sjeckanje Power-Grip valjci za uvlačenje velikog promjera, širine min. 200 mm Vlastiti hidraulični kružni tok s hidrauličnim uljem Valjci za uvlačenje s hidrauličnim pogonom uvlačenja Upravljanje uvlačenja i sigurnosna tehnika prema HRN EN 13525:2010 Cijev za ispuhivanje potpuno zakretna Kontinuirano podesivi kapak za izbacivanje Prigušivanje zvuka Hidraulični tank i tank za gorivo s pokazivačem razine punjenja Jednosmjerna spojka između motora i ploče za sjeckanje, s automatskim djelovanjem Brojač sati, elektro pokretač, kontrolne žaruljice Kruta vučna naprava s kuglastom spojkom, inercijskom kočnicom i parking kočnicom Potporni kotač naprijed i potporanj za odlaganje otraga Power-Control-System (elektronska zaštita od preopterećenja) Prilikom isporuke potrebno je dostaviti jamstveni list proizvođača, upute za upotrebu na hrvatskom jeziku i upute za servisiranje na hrvatskom jeziku te popis rezervnih dijelova na hrvatskom jeziku. |  |  |  |
| 2. | Zemlja porijekla EU (navesti zemlju porijekla) |  |  |  |
| 3. | Garancija min. 12 mjeseci |  |  |  |

Kod isporuke ponuditelj je dužan dostaviti sljedeće (na hrvatskom jeziku):

- jamstveni list

- uputa o načinu pregleda i održavanja

- upute o sigurnom načinu rukovanja

- sugestivna lista rezervnih dijelova

# Garantni list na razdoblje cjelokupnog garantnog roka Ponuditelj je dužan dostaviti Naručitelju prilikom primopredaje komunalne opreme.

# Datum:  ………………………… 2015.

# MP                  		Ponuditelj:

___________________

(potpis ovlaštene osobe)

_______________

Napomena:

Ponuditelj je dužan upisati tip/marku te za svaku stavku ispuniti  „da“  ili „ ne“, a za stavke specifikacije koje su određene min. ili. max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „ opis „  upisati pravu vrijednost. Ponuditelj je dužan upisati i ponuđeni  garantni rok.